Embedded Systems

# „grobes“ Gedächtnisprotokoll vom WS01/02

# 1. Aufgabe (20 Pkte)

Nennen Sie 10 Anwendungen für Feldbusse (Oberbegriffe schließen andere aus).

# 2. Aufgabe (14)

- Wann werden Stuffbits eingefügt

- Woran erkennt Empfänger ein Stuffbit im Datenstrom

- Welchen Wert hat ein Stuffbit (1 oder 0)?

- Datenstrom gegeben (die erste 0 ist das Startbit)

1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

Fügen sie Stuffbits ein und zeichnen Sie den neuen Datenstrom.

# 3. Aufgabe (16)

Nennen Sie 8 Vorteile von CAN im KFZ

# 4. Timingberechnung (40)

Wie Bsp. im Skript:

fosc = 10MHZ

BR = 500kbit/s

Tcomp = 55ns (typisch) 120ns (max)

Tdrive = 80ns

Tcanc= 100ns

- BRP, damit max. Ta

- Zeit von Ta

- Anzahl Ta/Bit

- 4 Segmente

- SJW

# 5. Initialisierung von Can-Controller ? (10)

RXB und CTRL und Masken und Filterregeln für:

- Acceptance-Filter 5 verwenden

- Nur Standard ID 530 und 570 erkennen

- Keine RTR akzeptieren

(Hexzahlen angeben)