Digitaltechnik

(4.Semester, bei Prof. Rinner, GSO-FH Nürnberg)

#### 1.Allgemeines

- nicht benutzte Ausgänge offenlassen

- keine Ausgänge zusammenschalten

- Eingänge immer auf definierten Pegel legen:

### OR/NOR: nicht benutzte Eingänge auf ‘log 0‘ legen!

### AND/NAND: nicht benutzte Eingänge auf ‘log 1‘ legen!

#### 2.Schaltnetze

- am Ausgang von Kombinatorik mit mehr als einem Eingang gibt es Spikes

- keine Rückkopplungen von Ausgängen auf Eingänge, das währen Speicher;   zum Speichern nur fertige Speicherbausteine verwenden

- Substitutionen:

| Änderung des Symboltyps | Änderung der Negation | Verfahrensweise: 2x negieren | Beispiele (hier nur einfache Negierung) |
| --- | --- | --- | --- |
| nein | ja | des Ausgangs | AND ( Nand a·b ( ¬(a·b) |
| ja | nein | des Ausgangs & der Eingänge | Nand ( Nor ¬(a·b) ( ¬¬ (¬a·¬b)=¬(a+b) |
| ja | ja | der Eingänge | And ( Nor a·b ( ¬a·¬b=¬(a+b) |

#### 3.Schaltwerke

a) synchron

- nur absolut gleiche Master-Slave-Flip-Flops (MS-FF’s) verwenden, vorzugsweise D-FF’s

- Initialisierung jedes FF’s durch Set/Reset

- jedes FF muß gleich getaktet sein, am gleichen Clock-Signal hängen

- Set/Reset und Clock-Eingang sind keine Dateneingänge und müssen “spikefrei“ sein

- Kombinatorik mit mehr als einem Eingang nur vor den Dateneingängen erlaubt

Erst müssen die Dateneingänge stabil sein, erst dann Signalwechsel (Einfrierflanke) am Clock-Eingang. Setup- und Hold-Zeiten beachten!

- b) asynchron

- nur in Ausnahmefällen verwenden

- Einstellzeit = n · Durchlaufzeit; n = Anzahl der FF’s

- Niedrige Frequenzen bei Triggerliste bevorzugen

- nur gleiche Master-Slave-Flip-Flops (MS-FF’s) verwenden, vorzugsweise      D-FF’s

- Initialisierung jedes FF’s durch Set/Reset

- Frequenzteiler: symmetrisches Teilerverhältnis wählen, wenn mgl.

- pro Ausgang wird ein FF benötigt

#### 4.Zustandsautomaten - Finite State Machine (FSM)

#### (S.71/72; S.102.1)

- Mealy- & Moore-FSM: Zustandscodierung frei wählbar ( Optimierung mgl.

- Medvedev-FSM: Zustandscodierung fest

- x Eingänge ( Ausgänge aus jedem Zustand

- n Zustände (  FF’s ; unbenutzte Zustände definieren!

- Entwicklung von Moore und Medvedev ist fast identisch, Unterschied: Moore hat einen Ausgangsdecoder

- programmable logic devices (PLD’s) haben einen eingebauten Reset

- der aktuelle Zustand der FSM ist nur an den Ausgängen der FF’s meßbar

##### Überprüfen von FSM’s:

- Clock ohne Kombinatorik?

- Existiert ein Reset?

- Ist alles synchron?

- Nur gleiche FF’s?

- Stimmt die Anzahl der Ein- & Ausgänge mit der Vorgabe überein?

- Sind alle Ausgänge aus jedem Zustand definiert?

- Sind unbenutzte Zustände definiert?

Sind diese Fragen bejaht, dann ist die FSM o.k..

5. KV-Diagramme

|  | a | b | c | dez. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ¬a | a |  | ¬a |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 0 | ¬b |
|  | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 3 | 7 | 6 | 2 | b |
|  | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | c |  | ¬c |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | b | c | d | dez. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ¬a | a |  | ¬a |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ¬d | 2 | 10 | 8 | 0 | ¬b |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 6 | 14 | 12 | 4 | b |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | d | 7 | 15 | 13 | 5 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  |  | 3 | 11 | 9 | 1 | ¬b |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  | c |  | ¬c |  |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |